ПАМЯТКА

по безопасному пользованию сжиженным углеводородным газом в быту.

Настоящее руководство распространяется на баллоны объемом 1,5,12,27,50 литров наполненные сжиженным углеводородным газом  на газонаполнительных пунктах ОАО «Ленгаз-Эксплуатация» и предназначено для ознакомления населения с правилами безопасности по их транспортировке и замене.

Сжиженные углеводородные газа (пропан, бутан и их смеси) взрыво и пожароопасны. Они тяжелее воздуха и могут скапливаться в подвалах, ямах, углублениях и других подобных непроветриваемых местах. Поэтому утечки газа крайне опасны. При появлении запаха газа НЕОБХОДИМО: открыть окна, двери для проветривания помещения, закрыть краны на газовой плите и кран перед плитой, отключить баллон, снять регулятор, навернуть на штуцер вентиля заглушку и вынести баллон на улицу. Вызвать аварийную службу газового хозяйства.

НЕ курить. НЕ разжигать огня. НЕ включать и НЕ выключать электроприборы и освещение. НЕ пользоваться электрозвонками.

Баллоны транспортируются в соответствии с правилами перевозок груза, действующими на каждом виде транспорта. Сжиженные газы в силу присущих им свойств могут при перевозке создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей, поэтому перевозка их должна осуществляться с соблюдением  требований по обеспечению безопасности.

Перевозка наполненных сжиженным газом баллонов, должна осуществляться, как правило, в вертикальном положении. Категорически запрещается перемещать баллоны запорными устройствами вниз и пользоваться вентилями как рукоятками. Допускается перекатывание баллонов на башмаке.  При транспортировке необходимо предохранять баллоны от падения, повреждения, загрязнения, нагревания солнечными лучами и другими источниками тепла, следить за их герметичностью. При перевозке нескольких баллонов исключать возможность ударов их друг о друга. Перевозка 50 литровых баллонов должна производиться с навернутыми защитными колпаками и заглушками. Перевозка одиночных баллонов в легковых автомашинах должна производиться при расположении арматуры баллона на правую сторону по ходу движения с применением устройств (приспособлений), предохраняющих баллоны от ударов и перемещений. Во время движения автомобиля не допускается производить резких остановок и торможения, оставлять на длительное время автомобиль без присмотра, пользоваться вблизи открытым огнем, курить.

Самостоятельную замену баллонов допускается проводить лицам не моложе 18 лет.

Не допускаются к замене баллонов престарелые лица и лица, не контролирующие свои действия. При замене баллонов необходимо в помещении, где установлена плита, открыть форточку.

Во время замены баллонов запрещается:

- пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроприборы;

- присутствие посторонних лиц;

- работа отопительных приборов и печей, имеющих открытый огонь;

- устанавливать неисправные баллоны и с утечками газа;

- производить какой-либо ремонт баллонов, вентилей, клапанов;

- пользоваться ударным инструментом при откручивании колпаков и заглушек;

- устанавливать регулятор давления на клапан баллона без кольца и с кольцом, имеющим трещины, подрезы, выпуклости.

Не допускается размещение и хранение баллонов в помещениях,  под которыми имеются подвалы, погреба и вход  в них осуществляется из этих помещений, а также запрещается хранить баллоны с газом в жилых домах и подвальных помещениях.

Ответственность за безопасное пользование  и содержание газового оборудования  в исправном состоянии несут лица, использующие газ.